## Slide 1: 星宇包装分配系统项目需求
生产管理部
2019年4月3日

## Slide 2
1、目的
通过“项目系统”的开发实现包装任务的自动分配、批次先进先出、包装的计数核对、标签信息可追溯、工资自动核算、灯具账务的自动调拨等功能
2、现有作业流程介绍
入库
暂存
拉灯
打箱子
包灯
打印标签并张贴
放到待转
运区
产成品入
库单
内部调拨单
拿取包材
转运
包装作业
3、项目需求流程
入库
暂存
拉灯
打箱子
包装
打印标签并张贴
放到待转
运区
产成品入
库单
内部调拨单
拿取包材
转运
包装作业
1
分配指引功能
扫描计数功能
标签打印功能
内部调拨功能
所需求的系统
①
②
③
④
⑤
⑥
0

## Slide 3
4、需求说明（对应项目需求流程中的序号）
①a、系统读取“已入到暂存区”帐上的库存信息（物料号、批次、数量），根据物料号满1箱容量的产品进行任务分配和排序（具体分配的工位、包装容量信息可维护）
b、要求显示屏显示“排序、产品名称、批次、任务数量、已包数量”
c、排序规则：（1）计算同一产品数量是否满1箱容量，“任务数量”始终体现的是满箱的数量，满箱数量越多排序越靠前；（2）批次距离当班批次超过3天以上的不满1车的产品也生产任务进入排序
d、、同一产品若存在不同批次需要在显示器上分行显示，即多行为1个任务，批次靠前的排序在上，强制按照靠前批次优先包装的原则
f、系统具备冻结或调整排序中行信息的功能，需要输入密码
③包材区有1台显示屏显示所有工位的任务分配信息，用于包材配送的指引，此处的显示信息未“排序、产品名称、格栅数量、隔板数量”其中批次在此显示屏上不分行区分，格栅数量、隔板数量=int（排序中产品总量/收容数）*（对应格栅、隔板单箱数量），格栅、隔板单箱数量可自行维护，在包的任务显示绿色“进行中”
（此需求可最后或作为后续升级考虑）
②包装工根据排序第一行信息指引，找到对应名称、批次的灯具
0、车间入库时，每一车标签上张贴“工票”，工票上的二维码集成“物料号、批次、数量…”信息，其中二维码中的“物料号、批次”作为后面包装系统扫描校验的“基准”
④a、包装工对车上的工票进行扫描，若零件号、批次相符，弹出“确定该车数量”，默认工票收容数，可手输更改，确认后该行任务变成“进行中”，显示屏中“已包数量”会“加上对应数量”，当“任务数量=已包数量”时，该行状态变成“已完成”（但不消失该行任务只会在正式包装标签打印后才会消失）
b、若零件号、批次扫描不相符，弹出红色禁止框禁止输入和包装。

## Slide 4
4、需求说明（对应项目需求流程中的序号）
⑤a、每个产品对应的任务均包装完成后（即任务数量=已完成数量时），才可点击“任务完成按钮” 在屏幕上显示此车剩余的批次及数量（由于最后一车工票已扫描，车上灯具数量已输入，故“输入的数量-剩余的任务数量=车上剩余的零头数量”），用于包装工对车间灯具的数量进行校对并手动修改车上的零头数量
b、包装工确认零头数量无误后“敲回车”自动打印“已完成任务”的“成品标签”（模板可维护），标签打印后该任务在显示屏中自动删除
c、要求产品左右可自动识别分2台打印机打印
d、当一箱扫描到2个生产批次的工票时，成品标签生产批次栏会显示2个批次，二维码体现2个，参考下一页样式
⑥系统具备内部自动调拨的功能，待包装暂存的成品在1个仓库，生产“正式包装标签”的自动调拨到另一个仓库
另，增加工资核算功能：
a、系统具备账号注册、登陆功能，每个包装工通过各自的工号登陆系统，在屏幕上方显示对应账号信息，在该账号登陆期间包装完成的灯具与该账号绑定
b、若出现中途包装人员变更，包装人员更改账号重新登陆系统，刷新后若系统有在进行中的任务仍保留在首位
c、要求后台对每日每个账号包装的各种灯具及数量进行统计，可进行单价维护，能自动计算计件工资

## Slide 5
5、成品标签样式
常规的标签
拼箱的标签
零头强制打印标签

## Slide 6
谢谢聆听
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
地址：常州市新北区秦岭路182号
Add：No.182 Qinling Road. Xinbei District, Changzhou,China
网址（web）：http://www.xyl.cn
Notes: 模板来自于 http://docer.wps.cn
6